МОДЕЛЬ: BGO-70A www.renza.ru Содержание Руководство по технике безопасности…………………… Страница 1 Конструкция пушки и монтаж……………………………… Страница 2 Габариты………………………………………………….…… Страница 3 Технические параметры …………………………………… Страница 4 Подготовка к эксплуатации………………………………… Страница 4 Работа………………………………………………………… Страница 6 Принципы работы и Техническое обслуживание…… Страница 7 -8 Руководство по выявлению и устранению неполадок…Страница 11 Руководство по технике безопасности Для безопасности пользователя и окружающих рекомендуется прочитать данное РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и строго соблюдать указанные в нем требования. ▲ Опасность 1. Строго запрещено использовать бензин, так как содержание в нем летучих веществ очень высоко, что может привести к взрывам и неконтролируемым возгораниям. 2. Ни в коем случае не использовать пушку в помещениях, где могут присутствовать воспламеняемые пары, существует опасность взрыва, пожара и обгорания. 3. Необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию. Использовать устройство только в хорошо проветриваемых помещениях, воздух в которых в процессе эксплуатации должен регулярно обновляться (два раза в час), горение при недостатке кислорода может вызвать отравление угарным газом. ▲ Предупреждение 1. Не использовать аэрозоли в помещении, где используется пушка, газ из аэрозольного баллона может стать причиной возгорания и взрыва. 2. Не использовать оборудование в помещениях с горючими порошками (бумажным мусором, древесными опилками, обрезками волокон), если они окажутся затянутыми в пушку и накалятся, может произойти выброс частиц порошка и искр, что приведет к возгоранию и опасности обгорания. 3. Ни в коем случае не закрывать воздухозаборное отверстие и нагревательный блок, так как это может привести к перегреву и пожару. 4. Запрещено вносить изменения в конструкцию пушки, любая модификация очень опасна, так как может привести к возникновению неисправности и пожару. 5. Не подвергать устройство воздействию дождя или снега, не использовать его в помещениях с повышенной влажностью. Всегда отсоединять устройство от электрической сети перед проведением работ по техническому обслуживанию и осмотром. ▲ Внимание 1. Для предотвращения возгорания во время работы запрещено оставлять какие-либо изделия рядом с пушкой. Хранить все горючие материалы вдали от нагревателя. Минимальные расстояния: Выпускная труба (передняя часть) 3 м, воздухозаборное отверстие (задняя часть) 2 м, боковые стороны 2 м. 2. Во время работы необходимо убедиться, что поверхность пола не перегревается, перегрев может стать причиной возгорания. 3. Не заправлять топливный бак в ходе работы, убедиться, что пушка перестала работать, а пламя погасло. Заправка в ходе работы может стать причиной пожара. 4. Перед использованием устройства необходимо убедиться, что напряжение и частота в сети питания на месте использования соответствуют требованиям, указанным в паспортной табличке. Конструкция пушки: A. Выпускная труба горячего воздуха B. Кожух C. Задняя ручка D. Нижняя часть корпуса E. Регулятор термостата F. Колесо G. Цифровой индикатор температуры H. Выключатель питания I. Нижний трубчатый каркас J. Крышка топливного бака K. Задняя решетка L. Насос с зубчатой передачей M. Топливный фильтр N. Указатель уровня топлива O. Топливный бак Монтаж колес и трубчатого каркаса. 1. Вставить ось колеса в соответствующее отверстие нижнего трубчатого каркаса, установить втулку G на обоих концах, надеть колесо F на ось колеса H, надеть колпак колеса E. 2. Поставить корпус пушки на нижний трубчатый каркас B, убедиться, что 4 отверстия рамки рукоятки сориентированы по соответствующим 4 отверстиям на нижнем трубчатом каркасе. 3. Вставить болты J в отверстия, разместить плоские шайбы D под нижней рамой B и затянуть шестигранный болт C. 4. Вставить другие болты в соответствующие отверстия и затянуть их с помощью отвертки аналогичным образом. Габариты № BGO-70A A 1120 мм В 1080 мм С 320 мм D 537 мм Е 210 мм F 1052 мм G 680 мм H 705 мм I 445 мм J 574 мм Технические параметры: BGO-70A ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт; БТЕ/ч; Ккал/час 70 239000 60200 МОЩНОСТЬ ЭЛ,ДВИГАТЕЛЯ, Вт 430 НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ, ч 8 ВЕС НЕТТО, КГ 40 ПОТОК ВОЗДУХА, м3/ч 1300 РАСХОД ТОПЛИВА, кг/ч 5,4 ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, л 69 ПАРАМЕТРЫ СЕТИ AC (переменный), 230 В/50 Гц/ 3 А ТОПЛИВО Дизельное топливо, керосин РАЗМЕРЫ, мм 1110x505x680 мм ВНИМАНИЕ! Рисунки воздухонагревателя, указанные в инструкции по эксплуатации могут отличаться от Вашей модели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предупреждения. Подготовка к эксплуатации. 1. Ни в коем случае не применять топливо с высоким содержанием летучих веществ, например, бензин и т.д.; 2. Заправлять топливный бак горючим только после того, как работа пушки остановлена, а пламя погасло; 3. Использовать керосин стандарта JIS1 или дизельное топливо с защитой от замерзания, запрещено использование неочищенного дизельного топлива или керосина; 4. Перед заполнением топливного бака установить фильтр бака; 5. При попадании дизельного топлива или керосина на тело человека немедленно промыть участки тела с мылом, во избежание возможного воспаления кожи; 6. После прекращения горения поверхность устройства остается очень горячей, поэтому не следует касаться ее руками, а также допускать соприкосновения топливного насоса и горелки во избежание ожогов или других травм. ◆ При отсутствии топлива (керосина или дизельного топлива) в баке: Заполнение топливного бака: 1. Убедиться, что устройство отключено от сети питания и выключатель находится в положении OFF / «0»; 2. Установить устройство на прочную ровную поверхность, снять крышку топливного бака и заполнить его топливом, предварительно установив топливный фильтр. Не переполнять топливный бак пушки, уровень топлива не должен превышать отметки, указанной на рисунке ниже; 3. Проверить, не осталось ли в топливном баке воды или остатков грязного топлива, в случае необходимости очистить его; 4. Заполнить бак керосином или дизельным топливом, предварительно установив фильтр соответствующим образом, затем повернуть крышку топливного бака по часовой стрелке и плотно затянуть. Рисунок (заполнение топливного бака) A. Крышка топливного бака. B. Указатель уровня топлива. ◆ При наличии топлива (керосина или дизельного топлива) в баке: Внимание! 1. Проверять устройство только после прекращения горения, предварительно отключив его от сети питания; 2. Перед включением убедитесь в том, что не происходит утечки топлива; при обнаружении утечки топлива не использовать устройство и обратиться к поставщику; 3. Проверить содержимое топливного бака; если в нем присутствуют остатки воды или остатки грязного топлива, очистить его. Работа Внимание при включении: 1. Проверить содержимое топливного бака и убедиться в том, что топлива достаточно; 2. Не приближать лицо к нагревающей части после включения, соблюдать дистанцию не менее 3 метров от выпускной трубы горячего воздуха, не менее 2 метров сверху, не менее 2 метров справа и слева (см. рисунок ниже); 3. Прекратить работу при появлении дыма или необычного запаха; 4. Убедиться, что пушка работает, прежде чем покинуть помещение. Безопасная дистанция Зажигание: Подключить пушку к сети питания, перевести выключатель в положение «1», загорится индикатор, зажигание произойдет автоматически, если установленная температура выше температуры окружающей среды, отображаемой на светодиодном цифровом дисплее. Если пушка не включается, перевести выключатель в положение «0», затем снова в положение «1». Если пушка не начнет работу после троекратного повторения данной процедуры, обратиться к поставщику. Внимание: во время работы пушки, не допускать перегрева напольного покрытия во избежание возгорания. ◆ Тушение Внимание: 1. После выключения пушки необходимо убедиться, что пламя погасло. 2. Перевести выключатель в положение «0», подождать, пока вентилятор перестанет работать, индикатор погаснет, затем отключить пушку от сети. ◆ Устройство защиты Защита от угасания пламени: Фотоэлемент контролирует пламя в камере сгорания в нормальном режиме работы. При обнаружении угасания пламени, фотоэлемент отключает электромагнитный клапан, подача топлива автоматически прекращается, вентилятор продолжает работу в течение 90 секунд, затем отключается. Защита от сбоев подачи электроэнергии: в случае прекращения подачи электропитания пушка отключается, оставаясь подключенной к сети питания. При появлении напряжения индикатор загорится, но устройство не начнет работать. Для запуска повторить процедуру включения. Принцип работы: Описание принципов работы: Открыть топливную крышку, залить керосин / дизельное топливо. Закрыть топливную крышку и подключить устройство к сети питания. Перевести выключатель в положение «1», двигатель начнет работу, в это время цифровой индикатор температуры загорится. Левое окно дисплея предназначено для установки значения температуры, в правом отображается температура помещения. Устройство включается автоматически, когда установленная температура превышает температуру помещения. Устройство начинает работать, свеча зажигания загорается. Устройство оборудовано насосом высокого давления соединённым с электродвигателем вентилятора. При работе насоса высокого давления, топливо поднимается из топливного бака и подаётся в форсунку горелки. Вентилятор вращаясь, гонит воздух через специальный зазор «А» в горелке к форсунке. Под давлением топливо распыляется через форсунку и одновременно смешивается с воздухом. Горение начинается в камере сгорания после зажигания, вентилятор, продолжая работать, выдувает горячий воздух и одновременно выводит выхлоп через трубу. Техническое обслуживание. Примечание: 1. Перед проведением технического обслуживания выключить устройство и отключить его от сети питания; 2. Не проводить техническое обслуживание, если в топливном баке находится топливо. ◆ Проверить топливный бак Если в топливном баке находятся отходы топлива или вода, очистить и опорожнить топливный бак. Как опорожнить топливный бак（см рисунок ниже） 1. поставить устройство на рабочий стол и поместить топливосборник под топливный бак; 2. с помощью гаечного ключа ослабить сливной винт и спустить воду или остатки грязного топлива, находящиеся в баке; 3. снова затянуть сливной винт и очистить бак от остатков воды и масла. Опорожнение топливного бака Периодичность технического обслуживания, рекомендуемая в настоящем руководстве, относятся к режиму работы устройства по 8-10 часов/день. - Ежемесячно: очистка зажигающих электродов и жаровой трубы. - Каждые 2 месяца: очистка топливного фильтра. - Каждые три месяца или каждые 300 часов работы, замена фильтра дизельного двигателя. - Каждые 6 месяцев: очистка топливного бака. ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ●Отвинтить колпак и удалить загрязнения. ●Вынуть патрон фильтра и очистить. ●Заполнить топливный бак приблизительно на 1/4 для облегчения повторного запуска. ●Установить все компоненты на места, убедившись, что подтеки топлива обнаружены и устранены Анализ неисправностей: Прежде чем направить пушку в ремонт, проверить следующие пункты, которые не являются неисправностями: Неисправность Причина При первом использовании появляются запах, дым или искра. Это норма. В начале работы в процессе горения смешиваются воздух и пыль. Необходимо немного подождать, и неисправности устранятся самостоятельно. Белый дым, странные звуки и запах при первом зажигании или когда топливо долго не использовалось. Воздух подмешивается в трубу, это явление исчезнет при выдавливании воздуха из трубы. Странный звук при зажигании и тушении огня. Металлические части пушки расширяются, уплотнение является причиной появления звуков. Это норма. При зажигании из выходного отверстия появляется огонь. Искрение В трубке форсунки с последнего использования остались топливо и воздух, поэтому они не смешиваются надлежащим образом, горение непродолжительное. Появление искр вызвано остатками угольного порошка, что также является нормой. Руководство по выявлению неполадок - причины и устранение. Неисправность Вероятная причина Устранение Пушка работает непродолжительное время, затем отключается, на дисплее появляется ошибка E1. Несоответствующее давление Топливный фильтр загрязнен Топливная форсунка загрязнена Линза фотодетектора загрязнена Неправильная установка фотодетектора Поломка фотодетектора Неправильное соединение платы и фотодетектора Отрегулировать давление насоса Очистить или заменить топливный фильтр Очистить или заменить форсунку Очистить или заменить фотодетектор Отрегулировать положение фотодетектора Заменить фотодетектор Проверить электрическое соединение Пушка не работает или двигатель работает непродолжительное время, затем отключается, на дисплее появляется ошибка E1. Закончилось топливо Несоответствующее давление Свеча зажигания или уплотняющая накладка проржавели Топливный фильтр загрязнен Топливная форсунка загрязнена Топливо или топливный бак отсырели Неправильное соединение платы микросхемы и трансформатора Отсутствует соединение между электродом зажигания и трансформатором зажигания Неисправный электрод-зажигатель Наполнить топливный бак Отрегулировать давление насоса Очистить или заменить свечу зажигания Очистить или заменить топливный фильтр Очистить или заменить форсунку Промыть топливный бак новым керосином Проверить электрическое соединение Установить соединение электрода зажигания со свечой зажигания Заменить электрод-зажигатель На светодиодном дисплее появляется "E2" Повреждение или отсоединение датчика температуры Заменить датчик температуры Неполное сгорание / Большое количество дыма Топливный фильтр загрязнен. Плохое качество топлива. Давление воздуха слишком велико или мало. Очистить или заменить топливный фильтр Убедиться, что топливо не загрязнено. Отрегулировать давление воздуха, установив необходимый зазор «А». Пушка не работает, на светодиодном дисплее появляется "--" Датчик температуры перегрелся Плавкий предохранитель платы перегорел Датчик температуры неправильно соединен с платой Выключить устройство и включить через 10 минут после того, как пушка охладится Проверить и заменить плавкий предохранитель Проверить электрическое соединение